VI.

Pracovní verze

Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne ……. 2014,

kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 80 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 366/2011 Sb. a zákona č. …/2014 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Ve vyhlášce č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, se za § 1 vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

„§ 1a

Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru

(K § 33b odst. 2 zákona)

Jiný než obytný prostor musí splňovat následující standardy kvality:

# musí jít o samostatně vymezený uzamykatelný prostor s minimálně jednou pobytovou místností, který svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje požadavky k tomu, aby se v něm zdržovaly a bydlely osoby,

# podlahová plocha jednotlivých pobytových místností nesmí být menší než 8 m2; pokud prostory pro bydlení tvoří jedna pobytová místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m,

# musí mít přiměřenou velikost pobytových místností podle počtu osob, které v nich bydlí – minimálně 8 m2 na první ubytovanou osobu a minimálně 5 m2 na každou další ubytovanou osobu,

# světlá výška pobytových místností musí být nejméně 2 500 mm, v podkroví 2 300 mm,

# součástí každého jiného než obytného prostoru musí být hygienické zařízení o výměře min. 4 m2, které se nezapočítává do podlahové plochy přiměřené velikosti prostor vzhledem k počtu bydlících osob,

# v rámci každého jiného než obytného prostoru musí být vyčleněn prostor na vaření a přípravu jídla,

# musí mít zajištěn neomezený přímý přístup k pitné vodě, pokud tento není součástí prostoru na vaření nebo hygienického zařízení,

# musí mít zajištěno přímé denní osvětlení,

i)   musí mít zajištěno přímé větrání,

j)   musí mít zajištěno vytápění s možností regulace tepla.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ……