Připomínky NRZP ČR k novele vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky nově definuje pojem „nástupištní stěna“ a stanovuje technické požadavky na tuto novou technologii:

1. Zásadní připomínka k § 38 Uspořádání a vybavení stanic

(19) Konstrukce, umístění a funkce nástupištní stěny musí zajistit, aby:

d) se vlakové i nástupištní dveře otevíraly a zavíraly synchronně,

Za stávající požadavky v písm. d) vložit:

„systém musí umožnit otevření dveří prostřednictvím vysílačky pro osoby se zrakovým postižením (VPN)“

Celé znění §38 odst. 19, písm. d) zní:

d) se vlakové i nástupištní dveře otevíraly a zavíraly synchronně; systém musí umožnit otevření dveří prostřednictvím vysílačky pro osoby se zrakovým postižením (VPN),

Zdůvodnění:

Pokud bude řešena poptávka pro otevření dveří, je nutné zajistit alespoň stávající stav a umožnit osobám se zrakovým postižením otevření dveří nikoliv pomocí tlačítka, ale pomocí dálkové vysílačky VPN. Jde o zásadní požadavek na vlastnosti nástupištní stěny.

Další změna v novelizovaném předpisu řeší nesoulad s novelizovanými Evropskými předpisy (č.1300/2014 TSI PRM) a mění tak ustanovení o vybavenosti stanic a zastávek

2. Zásadní připomínka k § 21 Vybavenost železniční stanice a železniční zastávky

(1) Železniční stanice a železniční zastávky musí být vybaveny:

a) nástupišti,

b) přístřešky pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy,

c) bezbariérovým přístupem na nástupiště, včetně hmatového nebo akustického vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace2) a

d) osvětlením prostor pro cestující.

Připomínka:

Za písm. c) vložit nový požadavek:

d) „vizuálními a akustickými informačními systémy“

další požadavek označit písm.e)

Celé znění § 21 odst.1 zní:

(1) Železniční stanice a železniční zastávky musí být vybaveny:

a) nástupišti,

b) přístřešky pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy,

c) bezbariérovým přístupem na nástupiště, včetně hmatového nebo akustického vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace2),

d) vizuálními a akustickými informačními a orientačními systémy a

e) osvětlením prostor pro cestující.

Zdůvodnění:

V souladu s TSI PRM 2015 je součástí subsystému dle čl. 4 i doplněný informační a orientační systém, který musí být přístupný i pro osoby s omezenou schopností orientace.

Další změny předpisu se nedotýkají problematiky osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Jde např. o osvětlení a nouzová osvětlení nebo o elektrická zařízení jakými jsou trakční měnírny, napájecí vedení, zařízení dálkového ovládání a další.

V Praze dne 3. prosince 2019

Zpracovala: Ing. Dagmar Lanzová

Za NRZP ČR: Mgr. Václav Krása, předseda